## Slide 1: Rufus-II
Készítette: Zsibók Márk
Mentor: Dr. Szépe Tamás

## Slide 2: Alap konstrukció
Egy alap robot: Pro-bot 128
Érzékelők:
  Vonalkövető szenzor
  Odometria
  Fényérzékelő szenzor(fototranzisztorok)
  Infravörös ütközésmentesítő rendszer
  Zajérzékelő
Notes: Az alap koncepció egy PRO-BOT 128 programozása volt! A robot számos érzékelővel rendelkezik(felsorolás). A vonalkövető szenzorok, photo transistorok,

## Slide 3: Hardware
Vezérlő egység:
Alap vezérlő egység:
C-Control PRO MEGA128
Választott vezérlő egység:
Arduino Nano

## Slide 4: Hardware
Választott vezérlő egység:
Arduino Nano
      Atmel Mega 328
      32 kB
      1 kB
      16 MHz órajel
      18x45 mm
Alap vezérlő egység:
C-Control PRO MEGA128
    Atmel Mega 128
    80 kB Flash
    4 kB EEPROM
    14,7456 MHz órajel
    41x41 mm
Vezérlő egység:

## Slide 5: Software
Fejlesztő környezet:
Arduino IDE

## Slide 6: Software logika
Deketálás és bináris szabályzás
Előnye:
  Kevés helyett foglal
  Egyszerű feltétleket használ
Hátránya:
  Előre definiált színértékekkel rendelkezik
  Pontatlan
  „Agresszív”
  Kihat rá a szenzorok pontatlansága
Deketálás és adaptív szabályzás
Előnye:
  Felismer és elkülönít a két kontrasztos felületet egymástól
  Szenzorok, motorok pontatlanságát kiküszöböli
  Finom szabályzás
  Pontos
  Gyors
Hátránya:

## Slide 7: Hardware problémák
Egyéni shield fejlesztése a speciális kialakítású foglalatra

## Slide 8: Hardware problémák
Elemek leváltása és tartósabb energiaforrás használata
7.4 V-os, 2 cellás, 400mAh-ás akkumulátor
Recom R-785.0-0.5 DC/DC konverter

## Slide 9: Hardware problémák
A léptető motorok és a fototranzisztorok összehangolása

## Slide 10: Mérések: érzékelők kalibrálása
Chart: Érzékelők kalibrálása
| 2 | 38 | 46
 | 2 | 35 | 42
Jobb szenzor (x1,x2) | Bal szenzor (y1,y2)
38 | 35
46 | 42
Szenzorok mért értékei

## Slide 11: Mérések: érzékelők kalibrálása
A program választható opciói: önkalibrálás és a az előző beállítások használata
Kalibrálás, mentés az EEPROM-ba
EEPROM-ból való adatok betöltése

## Slide 12: Mérések: sebesség teszt
Chart: Sebesség mérése
Idő | 26.71 | 26.52 | 26.81 | 34.61 | 25.57
Sensor diff trashold | 6 | 7 | 5 | 12 | 2
Rufus-II sebesség függvényében lévő finomhangolása

## Slide 13: Mérések: Arduino flash memória
EEPROM méretének felmérése, tárolandó adatok helyének meghatározása, biztonságos írás-olvasás

## Slide 14: Rufus-II előnyei
Olcsón kivitelezhető
Moduláris
Kevés környezeti átalakítást igényel
Környezeti viszonyokhoz alkalmazkodik
Könnyen átalakítható, tovább fejleszthető
A software könnyen értelmezhető, javítható
Környezetét nem szennyezi
Alacsony hibaszázalék

## Slide 15: Innovációs ötletek, felhasználási területek
Logisztikai központok
Útbaigazítás (Olimpiai falu, ifjúsági rendezvények)
Gyógyszer-,étel osztás (idősek otthona)
Önkiszolgáló étterem

## Slide 16: Jövőbeni fejlesztések
Software:
Útvonal adatbázis készítése, tárolása, felhasználása
UI fejlesztése(kijelző)
Hangvezérlés
Hardware:
Helymeghatározás GPS modullal
Flash memória bővítése
Akadály érzékelés
Végsebesség növelése
Akkumulátorok egyszerű töltése
Vízálló-, törésálló burkolat

## Slide 17: Köszönöm a figyelmet!